## Slide 1
Fixed-outline Floorplanning :
Enabling Hierarchical Design
Group 3
EE4B 108501554 陳威呈
EE4B 108501023 李品賢
EE4B 108501537 蔡雨蓁
Notes: 大家好我們是第三組，
報告的論文為Fixed-outline Floorplanning : Enabling Hierarchical Design，
Key word為Fixed-outline以及Hierarchical Design

## Slide 2: Contents
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Conclusion
Notes: 我會以這幾點來向大家回憶我們的影片內容

## Slide 3: Contents
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Conclusion
Notes: 首先是Introduction

## Slide 4: Introduction
Huge
slack
New fixed-outline floorplan formulation
New objective functions to drive simulated annealing
New types of moves that better guide local search
Using sequence pair as a floorplan representation
Based on the notion of floorplan slack
Sequence pair
(<A, B, C>, <B, C, A>)
Notes: 本論文提出了一個新的方法，去處理fixed-outline floorplan的問題，
主要使用simulated annealing去實作，
也特別針對這種問題，提出了新的move type，
並利用sequence pair來表示floorplan
論文引用相關的演算法來計算每個module的slack，
根據這些值設計block的擺置。

## Slide 5: Slack
Sequence pair: (<F, E, D, B, C, A>, <A, B, F, E, C, D>)
y slack for E
= y(Etop) – y(Ebottom)
x slack for A
= x(Aright) – x(Aleft)
Bottom-left floorplan
Top-right floorplan
Notes: 在物理意義上，Slack可以視為module位置擺放的彈性，
若Slack越大則此module擺放的位置越有彈性，
操作sequence pair可以得到一組擠在右上的floorplan，一組擠在左下的floorplan
把這兩組座標相減可以得到slack。

## Slide 6: Improvement
Wirelength improvements
Optimization of aspect ratios of soft blocks
Better computation time
Notes: 那這個演算法有下列好處，
第一是能減少Wirelength長度，
第二是能優化soft block的aspect ratio
最後是，會有比較好的run time，

## Slide 7: Contents
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Conclusion
Notes: 接下來要講的是這篇論文的背景

## Slide 8: Modern Fixed-Outline Floorplanning
Modern hierarchical ASIC design flows
→ Reduce the complexity
What is design hierarchy?
Notes: 在現代的晶片設計流程，會使用hierarchy的方式進行，我先解釋什麼是design hierarchy，

## Slide 9: Floorplan w/o Hierarchy
white space
Notes: 先舉傳統floorplanning的方法當例子，
可以從圖中發現，單純以area作為優化目標的floorplanning，
已經將整個晶片塞滿了，在module間留下了許多空隙，那這些空隙就是white space，

## Slide 10: Hierarchical Design Flow
Fixed-outline floorplanning
Top-level design
Big soft modules
Notes: 右邊這張圖是使用Hierarchical desig的floorplan
可以發現module間更密集了。
那Hierarchical design主要可以分成兩個步驟，
首先第一個步驟為，top-level design，
簡單來說就是先所有module分群，
組成好幾個大的soft module後，
再針對area對他們做傳統的floorplanning，
進行完了top-level design
等於大module的輪廓已經固定了，所以我們只須讓module能夠放進這個給定的輪廓中就好，
這就是本篇論文討論的重點，fixed-outline floorplanning。

## Slide 11: Contents
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Conclusion
Notes: 接下來要講解SA中不同的move type

## Slide 12: Better Local Search
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
excessive
  Fixed-Outline
Notes: 以下幾點是根據不同目的，設計的neighbor structure。
Slack-Based move針對slack小的module做移動。
再來對Soft block的aspect ratio做調整
也有根據wirelength設計move
最後是最重要的fixed outline constraint
因為前3個move可能會造成右邊這張超過fixed outline的情形
那又因為是constraint所以會獨立處理

## Slide 13: Contents
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Conclusion
Notes: 最後是結論的部分

## Slide 14: Conclusion
Applicable to most floorplanner implementations
Our floorplanner is competitive
Runtime
Solution quality
Floorplan 32498 blocks | Runtime | Dead-space
Parquet-1 | 37 mins | 17.44%
Classical floorplanning | 1070 mins | 55.62%
Notes: 首先這篇論文中提出的slack-based moves ，可以被應用在大多數的floorplan的問題中
這個論文提出的演算法，
在runtime和Solution quality 也得到很好的結果，

## Slide 15
END
Notes: 那我們的報告到這邊結束，
謝謝大家

## Slide 16
Fixed-outline Floorplanning :
Enabling Hierarchical Design
Group 3
EE4B 108501554 陳威呈
EE4B 108501023 李品賢
EE4B 108501537 蔡雨蓁
Notes: 大家好我們是第三組，組員有陳威呈，李品賢，蔡雨蓁，
選擇報告的論文為Fixed-outline Floorplanning : Enabling Hierarchical Design，
Key word為Fixed-outline以及Hierarchical Design

## Slide 17: Contents
  Abstract
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 這是我們報告的架構，
會先簡單介紹論文的摘要，
再來介紹論文想解決什麼樣的問題，和舊有的問題做比較，
接著會提到論文使用到的背景知識，也就是floorplan的表示法，以及論文內自定義的一些名詞，
  然後Better Local Search這個部分是論文的核心內容，會結合現有演算法的去實作，
  再來是實驗結果的，會提到論文演算法的效能及參數設計，
  接著是參考資料，最後是結論。

## Slide 18: Contents
  Abstract
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 我是李品賢，開始介紹這篇論文的摘要，

## Slide 19: Abstract
New fixed-outline floorplan formulation
New objective functions to drive simulated annealing
New types of moves that better guide local search
Based on the notion of floorplan slack
Lower
density
Notes: 本論文提出了一個新的方法，去處理fixed-outline floorplan的問題，
主要使用simulated annealing去實作，
也特別針對fixed-outline問題，提出了新的move type，
特別的地方是，這種move會計算某個特殊的值，
這個值對應到的是，這個module有沒有移動空間，有點像密度的感覺，
(1*)以這張floorplan為例，
(2*)紅色這三塊都沒空間移動，所以密度很高，
(3*)而這塊的右邊有很多空間可以動，所以他有比較低的密度，
這個值其實稱作slack，後續會再詳細說明，

## Slide 20: Abstract
Improvement :
  Wirelength improvements
  Optimization of aspect ratios of soft blocks
  Better computation time by using sequence pairs
Sequence pair
(<A, B, C>, <B, C, A>)
Notes: 那這個以slack-based實作simulated annealing的演算法有下列好處，
第一是能減少Wirelength長度，
第二是能優化soft block的aspect ratio
最後是，藉由sequence pair這個表示法去實作，會有比較好的run time，
sequence pair是一種floorplan的表示法，
像是右邊，ABC三塊module，對應到兩個序列，
用兩個序列的原因是為了分辨出module的相對位置，
後續也會做詳細的介紹。

## Slide 21: Contents
  Abstract
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 結束了abstract的部分，再來是introduction

## Slide 22: Introduction
Classical Outline-Free Floorplanning
Modern Fixed-Outline Floorplanning
Notes: 因為本論文處理的是fixed-outline的問題，
接下來會分別說明一下Classical Outline-Free以及Modern Fixed-Outline的一些差別和特點，

## Slide 23: Introduction
Classical Outline-Free Floorplanning
Modern Fixed-Outline Floorplanning
Notes: 首先是classical outline-free的問題，

## Slide 24: Classical Outline-Free Floorplanning
Movable block tend to have fixed aspect ratio.
Half-perimeter wirelength (HPWL) is often used.
→ Simplicity and relative accuracy
→ The wide use of multilayer over-the-cell routing
→ More nets are routed with shortest paths
Notes: 本論文觀察到可以move的block的aspect ratio比較有可能是固定的，
也就是hard module，可能是人家做好的IP或macro，
(1*)再來是測量導線長度時，較常使用HPWL，
像這對module的HPWL值為3，這對是8，
好處是，他的計算簡單，又相對準確，
(2*)尤其是在multilayer over-the-cell routing的系統中，
可以允許導線以最短距離做繞線，因此以HPWL去做估算是合理的。

## Slide 25: Classical Outline-Free Floorplanning
At least one area-minimal placement can be represented
Not hold for objectives that include wirelength
Few nets can be routed with shortest paths
→ May not capture any minimum wirelength solutions
→ Difficulty in multi-objective optimization
Unroutable
Routable
Notes: 再來是，Classical Outline-Free的問題中，
只考慮優化面積的話，一定可以找到一種area-optimal的擺法，
但是，若將wirelength也納入優化的目標，變成multi-objective的話，
不可能達成既是最小面積，而且又是最短導線長的擺法，
會造成這情形的原因是，
首先考慮一個area-optimal的floorplan，既然是area optimal，
那就代表module之間擺得很密集，
(1*)像是上面這張圖，排的很近，
那也代表說，到routing stage的時候，module間沒有空間可以利用來做routing，
因此wirelength勢必不可能會是最小值。
結論是，在Classical Outline-Free的問題中，
沒辦法得到area和wirelength同時optimal的solution。
同時根據本論文的實驗，
Area optimal就沒有wirelength optimal
Linear combation中的factor不好設計，因

## Slide 26: Introduction
Classical Outline-Free Floorplanning
Modern Fixed-Outline Floorplanning
Notes: 結束了Classical Outline-Free的部分，再來要討論Modern Fixed-Outline，

## Slide 27: Modern Fixed-Outline Floorplanning
Modern hierarchical ASIC design flows
→ Imply fixed-die floorplanning rather than the variable-die style
Modern design flows use hierarchy as a mean to reduce the complexity
What is design hierarchy?
Notes: 在現代的晶片設計流程，會使用hierarchy的方式進行，我先解釋什麼是design hierarchy，

## Slide 28: White space
White space ratio
Shaded rectangle
= white space
Notes: 在提到design hierarchy前，這邊要先引進white space的概念，
這裡是做完floorplanning的電路，在輪廓內，透明的矩形是module，
而其餘這些有顏色的矩形，就是white space
White space ratio的計算為，module面積加總分之white space面積。

## Slide 29: Floorplan w/o Hierarchy
Notes: 先舉傳統floorplanning的方法當例子，
最外面的範圍是晶片的大小，
那這張圖就是傳統的floorplanning後的結果，也就是沒有使用hierarchy的方式，
可以從圖中發現，單純以area作為優化目標的floorplanning，
已經將整個晶片塞滿了，在module間留下了許多white space，
(1*)圖片上方有顯示數據，area為19M，white space的占比為55%。

## Slide 30: Hierarchical Design Flow
Fixed-outline floorplanning
Top-level design
Aspect ratio: 0.75 - 1.5
White space ratio: 15%
Big soft modules
Notes: 同樣一個電路，如果我們使用Hierarchical design會發生什麼事?
我們先看到右邊這張圖，一樣，這個是晶片的輪廓，
但是所有的module都集中在左下角，Floorplan變得更密集了，
(1*)上面的數據顯示，
(2*)在這個框起來的輪廓中，
Area只有10M，white space的比例只有17%，
和剛才的area為19M，white space 55%比起來，有著相當大的進步。
那Hierarchical design主要可以分成兩個步驟，
首先第一個步驟為，top-level design，
簡單來說就是先將很大數量級的module，
利用cluster的方式，將他們分群，組成好幾個大的soft module，
(3*)就是左邊這張圖內空心的這些矩形，
好，那我們得到了這幾個空心的矩形後，對他們去做傳統的floorplanning，
要特別注意，這邊只單純針對area去做optimize，
(4*)所以可以得到緊密的floorplan，
(5*)那這些大的module有幾個限制，
其中一個是aspect ratio限制只能介於0.75-1.5之間，
另一個限制為，這個大module的面積，不能超過裡面所有小module加總的1.15倍，
換言之，就是指這個module裡面的white space比例是15%，
進行完了top-level design，再來的步驟，就會顯示fixed-outline floorplanning的重要性了，
接下來就是要處理每個大module的內部的小module，
那其實可以發現，大module的outline在top-level中已經決定了，
那我們只需對每個小module做適當的處理，讓他能夠放進這個給定的輪廓中就好，
因此後續的步驟，就是本篇論文討論的重點，fixed-outline floorplanning。
以上就是Hierarchical design flow，

## Slide 31: Modern Fixed-Outline Floorplanning
Modern hierarchical ASIC design flows
→ Imply fixed-die floorplanning rather than the variable-die style.
Modern design flows use hierarchy as a mean to reduce the complexity
Notes: 從剛剛的例子可以發現design hierarchy能夠大大的減少整體電路的面積，
同時也可以發現，在傳統的floorplanning中，要一次對很大的數量進行運算，
可以想像runtime會隨著時間複雜度衝高。
而透過design hierarchy中的clustering， 可以將問題變成解決好幾個fixed-outline的小問題，
因此同時運算的數量，只是某個大module中，所有小module的數量，
所以大大了減少了run time。

## Slide 32: Modern Fixed-Outline Floorplanning
The objective is to minimize wirelength subject to:
  The fixed floorplan outlines
  Perhaps zero whitespace
Multi-objective minimization of area and wirelength, via linear combinations, is no longer an issue since whitespace is fixed
Notes: 再來是內文提到有兩個因素可能會影響優化wirelength的過程，
首先是fixed floorplan outlines，這很直觀，
多了一個fixed outline的限制，等於把某些solution從solution space裡面移除了。
再來是接近0的 whitespace，
如前面在classical outline free的那個部份說過的，
沒有white space等於沒有空間做後續的routing，
但是在fixed-outline問題中，white space已經固定了，
因此不會有找不到optimal wirelength的問題。
(*probelm)

## Slide 33: Contents
  Abstract
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 我是陳威呈，接下來要介紹本篇論文的研究背景

## Slide 34: Sequence pair (X, Y)
(<...,a,...,b,...>, <...,a,...,b,...>) → a is left of b
(<...,a,...,b,...>, <...,b,...,a,...>) → a is above b
Example: (<A, B, C>, <B, C, A>)
Notes: 本論文提出的演算法會針對本頁要介紹的Sequence Pair操作。
Sequence pair表示module的相對位置，如這裡所示，
Sequence中的a、b代表module的label。
若在兩個sequence中，a皆在b的前面，則代表在floorplan上a在b的左邊，
若在X sequence中a在b的前面，但在Y中a在b的後面，則代表a在b的上方。
由這些相對位置的關係就能代表一個floorplan的結果。
如本例所示，
對於這個sequence pair，由剛剛講到的原理，
可知A在B的上方、B在C的右方、A在C的上方，
因此可構成如圖所示的floorplan

## Slide 35: Manipulating the sequence pair
Original sequence pair
  (<a, b, c, d, e>, <c, a, d, e, b>)
Move module e close to block a in the floorplan
  (<a, e, b, c, d>, <c, a, e, d, b>) (e is to right of a)
  (<e, a, b, c, d>, <c, e, a, d, b>) (e is to left of a)
  (<a, e, b, c, d>, <c, e, a, d, b>) (e is below a)
  (<e, a, b, c, d>, <c, a, e, d, b>) (e is above a)
Notes: 接下來要講的是如何將floorplan上module的移動，以sequence pair操作。
假設原本的sequence pair是這樣，右邊是對應的floorplan
如果我們要把e移到a的附近，那就有a的上下左右4種可能。
以這個sequence為例子，並套用剛剛講到的sequence pair相對位置關係，
如果要把e移到a的右方，可以使這兩個sequence的e都緊接在a的後面，
Floorplan的結果是下面這張圖，其他的move可以以此類推。

## Slide 36: Contents
  Abstract
  Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 由於本論文是基於SA演算法，在這個部份我會介紹Better Local Search的部分
也就是本論文提出來較好的Neighborhood Structure

## Slide 37: Better Local Search
  Slack Computation
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
Notes: 這個部分包含了以下幾點，第一點是我待會要介紹的Slack Computation。
而以下幾點會講到根據不同目的，在SA演算法中設計的neighbor structure。

## Slide 38: Better Local Search
  Slack Computation
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
Notes: 那我們就進入Slack computation的部分

## Slide 39: Introduction of slack
Sequence pair: (<F, E, D, B, C, A>, <A, B, F, E, C, D>)
y slack for E
= y(Etop) – y(Ebottom)
x slack for A
= x(Aright) – x(Aleft)
Bottom-left floorplan
Top-right floorplan
Notes: 首先要介紹甚麼是slack，Slack分為x方向及y方向，
我們看到這個例子，對於這個Sequence pair的floorplan，
Bottom-left代表的是盡量將module擺放在左下的位置，
Top-right但代表的是儘量將module擺放在右上的位置，由圖可以很清楚看到。
對module E而言，他的y Slack是Top-right floorplanning的y座標減bottom-left floorplanning的y座標
同理可得module A的x Slack。
在物理意義上，Slack可以視為module位置擺放的彈性，
若Slack越大則此module擺放的位置越有彈性，而Slack為零的module為critical module，
代表在該方向上沒有移動的空間，SA演算法中的Move會針對這些Critical module做設計。

## Slide 40: Span in x or y direction
Span in x direction (x span)
Span in y direction (y span)
Notes: 接下來要定義Span這個名詞
Span代表的是能夠包住這個floorplan的最小矩形的高寬
就此例來說，灰色虛線的部分是圍住這個floorplan的最小矩形
他的高寬就分別是y span及x span

## Slide 41: Properties about slacks
Can be computed with any sequence pair evaluation algorithm that can work in left-to-right and right-to-left floorplans
Modules do not overlap No negative slacks
(Bottom-left floorplan)
(Top-right floorplan)
Negative y slack
Notes: 接下來要介紹Slack的一些特性，
第一點是如果這個sequence pair的演算法可以適用於bottom-left及top-right floorplan，
則都可以進行slack的計算，本論文即引用了符合這個條件的演算法。
再來因為module間不能夠overlap，因此不會有負的slack，
如下圖，左邊這張是對於這3個module而言的bottom-left floorplan
如果將其轉為top-right後，A和BC overlap了，
由slack的定義，這個情況下A module的y slack產生了負值。

## Slide 42: Properties about slacks
Zero slack Critical path Form the x, y spans of the floorplan
If a move improves the floorplan span in x or y direction then it must involve some 0 slack blocks.
(Bottom-left floorplan)
(Top-right floorplan)
x span
x span
x span
Notes: 接著如果這個module的slack是0，則可以說他是在critical path上，意思就是他是構成這個floorplan x/y span的component之一。
由此例的B及C也可以很直觀的看出module B 和 C形成了這個floorplan的x span。
接續上方的例子，如果對這些slack為0的module做移動，則可以對floorplan的x、y span做improve。
由這個例子可以看到，如果把Slack為0的B module移到A的旁邊，則x方向上的span就可以縮小。

## Slide 43: Longest common sequence (LCS)
Sequence pair: (X, Y): (<A, B, C>, <B, C, A>)
Common sequence (CS): <A>, <B>, <C>, <B, C>
Longest common sequence (LCS): <B, C>
Notes: 這邊要先對Longest common sequence，也就是LCS做定義。
LCS是在兩個序列中，出現在每一個序列且長度最為最長的共同序列
舉例來說，對於這個Sequence pair X Y，他的common sequence包含了A, B, C及BC
而因為BC長度最長，因此這個sequence pair的LCS是BC。

## Slide 44: LCS_ORIG
Input: sequence pair, weights of each block
Output: length of LCS of the sequence pair, position of blocks
Notes: 這是本論文引用的演算法，LCS_ORIG，
他會計算對於一sequence pair而言的LCS長度，
而在Floorplan上，會記錄module在水平方向上的左邊界座標。
Weight代表module的高寬，會根據情況不同設定。
由於本論文是參考其他論文來implement這個演算法，因此細節的部分在這裡不會go through。

## Slide 45: LCS_ORIG(X, Y, xlocs, weights)
Length of <B, C> = x span of this floorplan
xB = 0
xA = 0
xC = wB
Sequence pair: (X, Y): (<A, B, C>, <B, C, A>)
Longest common sequence (LCS): <B, C>
x coordinates are recorded in xlocs
Notes: 基於前面提到的function，這邊輸入的參數是sequence pair X Y，
Weight則是各個module的寬度，
這裡要計算的就是該pair的LCS長度，並將其weight，也就是寬度相加，
再把前頁所提到的水平方向座標紀錄為module的x座標。。
以這個例子來說，Sequence Pair X Y代表如圖所示的Floorplan，包含module A B及C
觀察一下可以發現這兩個sequence的LCS是BC，
因此LCS長度是module B 和 C的寬度相加，
由圖可以發現就是這個floorplan的x span，
最後將這些座標紀錄於xlocs

## Slide 46: LCS_ORIG(XR, Y, ylocs, weights)
Sequence pair: (XR, Y): (<C, B, A>, <B, C, A>)
Longest common sequence (LCS): <B, A>
Length of <B, A> = y span of original floorplan
yB = 0
yC = 0
yA = hB
y coordinates are recorded in ylocs
y span
Notes: 接下來將X Sequence反轉與Y視為一對新的Sequence pair，丟到這個function，
根據論文提到的定理，這個pair的LCS長度會是原本floorplan的y span，
座標會是代表對原sequence pair的floorplan而言的y座標，因此輸入的weight會是各module的高度。
我們來看這個例子，左圖是上一頁對原sequence pair X及Y的floorplan，而X反轉後與Y的floorplan是右邊這張，
字母的方向代表旋轉的過程。
接著觀察sequence pair的LCS是B A，
因此LCS長度是module B的高度加module A的高度，
觀察一下這張圖可以發現，這就是剛剛提到的，原本floorplan的y span，
所以這些座標會記錄為module的y座標，並儲存於ylocs

## Slide 47: SP_EVAL_ORIG
Input: sequence pair
Output: position of blocks, x/y spans of this floorplan (in bottom-left floorplan)
x
y
x span
y span
(xB, yB)
(xA, yA)
(xC, yC)
xlocs x (bottom-left coordinate)
ylocs y (bottom-left coordinate)
Notes: 前兩頁計算了x span y span x座標及y座標，
這一頁的演算法結合前兩頁的function，
輸入是sequence pair X, Y，
輸出是在bottom-left floorplan中的x y span，
而在這個floorplan下，各個module的左下角x y座標
就是前兩頁所計算的x y座標，也就是xlocs及ylocs的值。

## Slide 48: Coordinates in top-right floorplan
x
y
(x’B, y’B)
(x’C, y’C)
(x’A, y’A)
x span
y span
xlocsRev x’ (top-right coordinate)
ylocsRev y’ (top-right coordinate)
Notes: 對Sequence pair做與前面提到類似的操作，
可以得到對這個sequence pair而言，top-right floorplan的x y span，
也會將各module左下角的座標記錄起來，這邊會紀錄在x y locs Rev。
而這邊的x span與y span會與bottom-left floorplan的相同，
這主要會用於Objective function area的計算。

## Slide 49: EVAL_SLACK
Input: sequence pair
Output: xSlack and ySlack
x
y
(xA, yA)
(xC, yC)
(xB, yB)
Bottom-left floorplan
x
y
(x’A, y’A)
(x’B, y’B)
(x’C, y’C)
Top-right floorplan
xlocs x (bottom-left coordinate)
ylocs y (bottom-left coordinate)
xlocsRev x’ (top-right coordinate)
ylocsRev y’ (top-right coordinate)
Subtract
Notes: 結合前面計算的bottom-left floorplan及top-right floorplan的座標
這個function利用這兩個座標來計算slack，
計算方式是將top-right floorplan中的座標減去bottom-left floorplan中的座標。
並將這些slack的值記錄下來。
到這邊是這個論文所說的slack-based move中slack的由來，而SA演算法中的neighborhood structure會根據slack值來設計move

## Slide 50: Better Local Search
  Slack Computation
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
Notes: 瞭解slack是怎麼被計算之後，再來就要應用slack去實作演算法，
接下來說明slack based move的部分。

## Slide 51: Slack-Based Moves - 1
√
√
√
√
Zero slack in at least one dimension
With large slack in the other direction
Change aspect ratio or rotate it
→ Make it compact
Huge
slack
Before
After
Notes: 前面有提到我們會針對critical module去做處理，因此我們介紹兩個slack-based move，
首先第一種move，我會先介紹實際上是怎麼move的，最後再講目的為何，
我們可以先看右邊的例子，
選擇至少有一個方向的slack為0的module，也就是打勾的這四個，
那在這四個module中，我們把另一個方向有最大slack的module挑起來，
很明顯的，這塊有最大的slack，
因此改變他的aspect ratio或是旋轉他，
(4*)可以得到下面的floorplan，
這個move的目的為，
因為slack大，代表那個區域有很大的空間可以利用，
因此我們將module的長邊往那邊轉，可以使整體空間更密集。

## Slide 52: Slack-Based Moves - 2
√
√
Zero slack in two dimensions
Especially small blocks
Moved next to a block with as large slacks
Large slacks imply that whitespace can be created
→ Make it compact
Huge
slack
Before
After
Notes: 再來介紹第二種slack based move，
一樣先從move本身的機制介紹，
我們挑選兩個方向的slack都為0的module，
(1*)也就是打勾的這兩個，
(2*)其中又以這塊的面積比較小，因此選定他，準備要對他做移動，
那在其餘幾塊中，
(3*)這塊slack這麼大，這兩塊的slack，而這塊有最大的slack，且這個slack為X方向，
因此我們將剛才選定的這塊，移動到擁有最大slack的X方向旁邊。
(4*)可得到下面這個floorplan。
這個move和上一個move的目的有點像，
因為slack大，代表那個區域有很大的空間可以利用，
因此我們將不能動的module往那邊擺，試試看能不能讓空間更密集。

## Slide 53: Better Local Search
  Slack Computation
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
Notes: 再來，本篇論文也提供針對soft block的aspect ratio做調整的方法

## Slide 54: Handling Soft Blocks Using Slack Information
Aspect ratio is changed within allowable limits
Its size in the dimension of smaller slack is reduced
To increase the slack in that dimension
Before
After
y
x
x
y
y
x
x
x span
x span
y span
y span
Notes: – allowable limits * question
簡單來說這個move挑了slack加總比較小的那個方向，去增加他的的slack，
可以改善整體面積，也就是目前狀態的x span*y span。
(1*)這裡的pseudo code的input為slack加總小的方向，
(2*)For迴圈將所有module看過一次，
並對每個Module做aspect ratio的調整，
(3*)調整的幅度可以自己定義，只要在可接受的限制內即可。
可以看到右邊的例子，
(4*)這塊造成y方向的slack，
(5*)這兩塊造成x方向slack，這塊也是，
可以發現，y方向slack的加總比x方向還小，因此y方向為critical direction，待會會針對y方向優化，
(6*)move完的結果如下，只有這兩塊的aspect ratio沒有調整，其他都有，
可以發現y方向的slack確實有增加，x方向slack有減少，
對應到y span增加，x span減少，但相乘的面積不一定減少，
因此有可能會產生worse solution。

## Slide 55: Better Local Search
  Slack Computation
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
Notes: 那我們就進入Slack computation的部分

## Slide 56: Wirelength Minimization
Use a linear combination of area and HPWL to evaluate annealer moves
Move A close to its ideal location to minimize quadratic wirelength
A
(0,0)
(3,2)
(6,1)
(3,1)
A
B
(3,2)
(3,3)
B
Notes: 為了要優化Wirelength的長度，
論文中
把HPWL長度的加入Objective function中，
並和Area做線性組合，
為了要使Wirelength達到優化的效果，
因此特別增加了一個MOVE
我們可以用右邊的例子來說明，
首先隨機選擇module A，
再來將和A有連線關係的module座標取算術平均，
作為A的理想位置，
接著
找出和A有連線關係 且 離A位置最近的module B，
最後看module B哪個方向的slack比較大，
我們就將A移動到那個方向

## Slide 57: Better Local Search
  Slack Computation
  Slack-Based Moves
  Handling Soft Blocks Using Slack Information
  Wirelength Minimization
  Fixed-Outline Constraints
Notes: 那我們就進入Slack computation的部分

## Slide 58: Fixed-outline Constraints
max{ H-,0 } + max{ W-, 0 }
max{ H-, W- }
Before
After
x_excessive
√
√
√
Notes: 為了要符合Fixed-outline的Constraints，
論文中提出Objective function去檢查此限制，
有star的參數是fixed-outline的限制，
沒有star的參數是目前floorplan span的大小，
第一項為超過Fixed-outline長寬的加總，
第二項為超過Fixed-outline長寬的最大值，
並為此Objective function特別設計了一個MOVE，
可以減少超出限制較多的那個方向，
以這張圖舉例，
這張圖是move前的floorplan，
我們可以發現x方向超出給定的輪廓，
因此我們要挑選x方向 slack最小的module，
觀察之後可以發現，這三塊的x方向都沒辦法移動，
所以我們隨機挑這一塊，對他做移動，
接著找出y方向slack最大的module，
一樣透過觀察，只有這塊有y方向的slack，
因此我們將剛才隨機選定的module
移到這塊的上面，得到左邊的floorplan。
這個move也是讓這個fixed-outline能成功的關鍵。

## Slide 59: Contents
  Abstract Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 接下來是Empirical Validation的部分，
我們會比較五個不同演算法實作的結果，
並比較fixed-outline對不同aspect ratio的影響，
最後是WS不同的情況下對runtime和結果的比較。

## Slide 60: Empirical Validation
Algorithm : simulated annealing, Parquet-1
Execution workstation : Linux
Operating hardware : 1000 MHz PC/Intel system
Operating software : g++2.95-03
Notes: 論文中使用的algrithm是simulated annealing和Parquet-1
並工作在Linux系統，
Hardware使用1000 MHz PC/Intel system，
Software使用g++2.95-03，

## Slide 61: Annealing Schedule
Design with N blocks
The temperature is decreased by a factor of every 1.5N moves.
Notes: 接著是退火演算法參數的設定，
論文中將初始溫度設定為30000，
假設我們要floorplanN 個blocks，
並且在每1.5倍N個移動後就更新溫度，
為了達到我們設定的冷卻溫度，
我們ω設定為溫度冷卻的參數。
ω 會介於0到1之間。

## Slide 62: Annealing Schedule
ω is changed with temperature as follows
ω ( > > 2000 )
( 2000 > > 1000 )
( 1000 > > 500 )
( 500 > > 200 )
97 ( 200 > > 10 )
( 10 > > )
time
temp
Notes: 並且ω會隨著時間的不同變動，
這邊是初始的溫度，
這邊是最後冷卻的溫度，
這邊可以看到在第一次降溫ω設定為0.85，接著是
可以看到降溫的過程中，
剛開始溫度會下降的很劇烈，
越到後面則慢慢的趨緩，
並且ω會隨著時間的不同變動，
這邊是初始的溫度，
這邊是最後冷卻的溫度，
這邊可以看到在第一次降溫ω設定為0.85，接著是"0.90" 、"0.95"……
可以看到降溫的過程中，
剛開始溫度會下降的很劇烈，
越到後面則慢慢的趨緩，

## Slide 63: Outline-free Floorplanning
Context with no fixed-outline constraints
Notes: 在outline free的實作上，
這邊比較了五個不同的演算法，
並且實作在五個不同的Circuit，
論文中使用的方法 和一般outline free的作法，
在area優化的效果上是差不多的，
但在runtime的比較上，可以發現明顯優於其他四種演算法，

## Slide 64: Outline-free Floorplanning
Results for different wirelength weight
Notes: 這邊我們比較調整objective function中HPWL weight所帶來的影響，
並將HPWL weight設定在0.1 0.5 0.9，
可以看到在HPWL weight比較小，也就是Area那項比較dominate的時候，
Area會比較小，
當HPWL weight比較大的時候，HPWL總長會下降。

## Slide 65: Outline-free Floorplanning
Area minimization results for designs with soft blocks
area minimization results
area + HPWL minimization results
Notes: 這邊是討論最小化目標不同的結果
第一張表是以area最小化為目標
第二張表是area和HPWL兩項目標加總的最小化，
我們可以發現 在有考慮HPWL時
White Space的大小會大於只考慮area的結果，
因此讓routing時有更多空間，
達到HPWL最小化的目標，
但同時
Avg Runtime會變長，因為當完成一次MOVE時，
就要重新計算HPWL的大小。

## Slide 66: Experiments on n100 benchmark
If the floorplan fits within the required fixed-outline, annealing is stopped earlier success
If the temperature schedule runs out and no satisfying solution is found
failure
The results are averaged for 50 runs for each aspect ratio
Notes: 接下來我們討論有fixed-outline constraints 時
利用 slack-based moves的SA演算法，
並實驗在n100 benchmark，
討論fixed-outline有不同aspect ration所產生的結果。
因為有fixed-outline的限制，
會使得slack-based moves的SA演算法有成功和失敗的可能，
論文中提到，
當我們的floorplan符合fixed-outline時，
SA的過程就會提早停止，就將結果定義為成功，
反之，
當SA溫度已經達到最低溫度
而且還沒有符合fixed-outline的限制時，
我們結果定義為失敗。
而為了減少實驗誤差產生的bias，
在討論不同aspect ration時
會平均50次不同的結果。

## Slide 67: Experiments on n100 benchmark
Annealing with three alternative objective functions
1:1
1:5
Notes: 接著我們討論floorplan成功的機率，
這邊是實驗3種不同objective function的結果，
橫軸是fixed-outline的Aspect Ratio，
縱軸是成功的機率，
可以由此圖看到當Aspect Ratio越大時，
成功的機率越低，
因為當fixed-outline的長寬不平均時，
會有其中一個方向的slack限制較嚴格，
也就是移動空間比較小。

## Slide 68: Experiments on n100 benchmark
Annealing with three alternative objective functions
1:1
1:5
Notes: 討論完成功的機率，
現在假設在成功的情況下，
比較再不同Aspect Ratio下的runtime。
Aspect Ratio是指fixed-outline的輪廓，
可以由這張圖看到 當Aspect Ratio越大時，
Runtime會越長，
因為當fixed-outline的長寬不平均時，
我們可以呼應上一張圖提到的其中一邊slack的限制會較嚴格，
所以才會需要較長的時間去符合限制。

## Slide 69: Experiments on n100 benchmark
Probability of success and average runtimes with fixed-outline constraints
Notes: 前面有提到說在design hierarchical clustering的過程中，
在top-level中的會有15%的WS限制，
但WS的大小會的影響floorplan成功的機率，
因為WS愈大代表Module會越好擺放
當我們比較white space在12%和15%的情況，
我們先觀察左邊這張圖，
橫軸是fixed-outline的Aspect Ratio，
縱軸是成功的機率，
可以看到藍色的線，也就是white space比較大的時候，
block就有更多空間可以移動，
成功機率就會比較大，
接著右邊這張，
橫軸是fixed-outline的Aspect Ratio，
縱軸是Runtime，
可以看到紅色這條線是white space較小的情況，
因為white space較小的時候 block移動的空間有限，
會比較難符合fixed-outline的限制，
因此runtime會比較長。

## Slide 70: Contents
  Abstract Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 最後是Conclusion的部分

## Slide 71: Conclusion
New types of slack-based moves may be applicable to most floorplanner implementations based on simulated annealing
Minimizing the sum of excessive width and height is a more successful approach than minimizing the greater of the two
max{ H-,0 } + max{ W-, 0 }
max{ H-, W- }
Better!
Notes: 這篇論文中提出的slack-based moves
可以被應用在大多數的floorplan的問題中
實驗結果得出，
選擇超過Fixed-outline長寬的加總，
作為objective function會得到較好的結果

## Slide 72: Conclusion
Our floorplanner is competitive
Runtime
Solution quality
Floorplan 32498 blocks | Runtime | Dead-space
Parquet-1 | 37 mins | 17.44%
Classical floorplanning | 1070 mins | 55.62%
Notes: 最後這個論文提出的演算法，
在runtime和Solution quality 也得到很好的結果，
我們比較同樣Floorplan 大約 30000 modules 的情況，
當使用論文中提到的Parquet-1時，runtime明顯優於傳統floorplanning的辦法，
且Dead-space也小於傳統 floorplanning。

## Slide 73: Contents
  Abstract Introduction
  Background
  Better Local Search
  Empirical Validation
  Conclusion
  Reference
Notes: 最後是Conclusion的部分

## Slide 74: Reference
VLSI Physical Design: From Graph Partitioning to Timing Closure
2023Spring_EE6094_CAD_Chapter10_Placement_20230428_0418
Decoupling-Capacitor Planning and Sizing for Noise and Leakage Reduction
Notes: 最後放上reference

## Slide 75
END
Notes: 那我們的報告到這邊結束，
謝謝大家